## Slide 1
XVI godišnja konferencija polaznika Istraživačke stanice Petnica „Korak u nauku“
Lokalizacija na osnovu markera
Dragan Mićić, gimnazija „Sveti Sava“ Požega, <dragan.micicc@gmail.com>
Danilo Tonić, gimnazija Kraljevo, <tonic.danilo@hotmail.com>
Mentori: Andrej Lojdl, Damjan Dakić
Cilj
U ovom radu ispitivana je mogućnost vizualne lokalizacije objekta u ograničenom prostoru na osnovu AruCo markera postavljenih na zidovima prostora u kome se objekat nalazi. AruCo markeri predstavljaju sintetičke kvadratne markere ispunjene crno-belom matricom crnih ivica (slika 1). Sistem čine prostor dimenzija 1x1m, 8 AruCo markera na zidovima prostora i objekat sa kamerom na sebi (slika 2).
Originalna slika
Binarizacija (Local Adaptive Threshold)
Izdvajanje ivica (SuzukiAbe)
Aproksimiranje kontura mnogouglovima (DouglasPeucker) i izdvajanje četvorouglova
Izdvajanje potencijalnih markera i njihovo implicitno ispravljanje
Očitavanje markera
Izlaz algoritma
Slika 2
U tabeli 1 predstavljeni su rezultati algoritma za detekciju markera.
Slika 1
Tabela 1
Slika 6
Na slici 6 predstavljena je zavisnost greške položaja kamere od udaljenosti između kamere i markera. Primećuje se da greška raste sa porastom udaljenosti između markera i kamere. Do ove pojave dolazi zbog nepreciznije detekcije temena markera.
broj markera na slici | broj slika | algoritam ne pronalazi markere | algoritam pronalazi 1 marker | algoritam pronalazi 2 markera | algoritam pronalazi 3 markera
0 | 70 | 94.3% | 5.7% | 0% | 0%
1 | 113 | 10.6% | 88.5% | 0.9% | 0%
2 | 92 | 0% | 21.7% | 78.3% | 0%
3 | 13 | 0% | 15.4% | 53.9% | 30.7%
Chart: udaljenost markera i kamere [cm]
| 30 | 45 | 60 | 75
greška pozicije[cm] | 0.93148 | 4.8974 | 10.2424 | 13.2967
greška rotacije[°] | 1.3329 | 5.2882 | 9.8422 | 10.7366
Chart: broj markera na slici
greške pozicije [cm] | 4.6059 | 2.7178 | 3.6223
greške rotacije [°] | 3.8952 | 1.2488 | 3.2403
Na slici 7 prikazane su greške pozicije i rotacije kamere zavisno od broja markera koji se na slici detektuju. Tačnost lokalizacije raste sa povećanjem broja markera na slici, do čega dolazi zbog većeg broja podataka na ulazu PnP algoritma. U slučaju gde se na slici vide 3 markera kamera je značajno udaljena od istih. Kao što je pokazano u eksperimentu 1, greška lokalizacije raste sa udaljenošću što objašnjava veću tačnost lokali-zacije na slikama sa dvs u odnosu na slike sa tri markera.
Slika 4
Lokalizacija se realizuje u nekoliko osnovnih koraka prikazanih na slici 3.
Slika 5
Slika
Algoritam za detekciju markera
PNP algoritam
Pozicija i orijentacija kamere
Rezultati
Slika 7
- marker
α - rotacija kamere
x,y - pozicija kamere
Slika 3
Algoritam za detekciju i očitavanje markera realizovan je u 7 koraka prikazanih na slici 4. Kao izlaz ovaj algoritam vraća koordinate temena markera u prostoru i na slici.
1
6
2
5
3
4
Koordinate temena markera na slici
Koordinate temena markera u stvarnosti
R,t – vektori translacije i rotacije
Eksperiment 1
Koordinatni sistem kamere
Koordinatni sistem prostora
Metod
Izlaz algoritma za detekciju i očitavanje markera zajedno sa matricom kamere, dobijene kalibracijom, prosleđuju se PNP algoritmu (slika 5). Ovaj algoritam kao izlaz daje transformaciju koja povezuje koordinatni sistem kamere i koordinatni sistem prostora, iz koje se dobijaju potrebni pozicija i rotacija kamere.
Eksperiment 2